SD150A大功率數位無鉛烙鐵 ESD

特點

˙LED鋁基板焊接、大面積焊接、接地點焊接、散熱快速等，

皆能輕易完成無鉛焊接。                                    規格

˙數位化溫度校準，16組工作溫度設定、密碼溫度鎖定。

˙待機20分鐘，自動降溫至200℃呈休眠狀態；休眠40分鐘，

自動關機。

˙烙鐵筆休眠狀態時，觸動烙鐵筆立即快速升溫至原設定溫度。

˙150W功率輸出，高頻渦流加熱，升溫及溫度補償極為快速。

˙發熱器為插拔式設計，烙鐵頭Ø 1mm~ Ø 8mm多種款式選擇。

˙適用於維修、生產線。ESD靜電防護設計。

更換零組件˙型號品名

˙SD150AH烙鐵筆發熱器  ˙SD150AS烙鐵筆傳感器

˙SD150A-IRON-WIRE烙鐵筆導線組  ˙SD150A-IRON烙鐵筆

| 輸入電壓50~60Hz | 區分AC110V/220V |
| --- | --- |
| 功率 | 150W |
| 輸出電壓 | 36VAC/400KHz |
| 溫度穩定 | ±2℃ |
| 溫度範圍 | 50℃~600℃(16組設定) |
| 烙鐵頭對地阻抗 | <2Ω |
| 烙鐵頭對地漏電壓 | <2mV |
| 尺寸 | 130(L)×200(W)×100(H)mm |
| 重量 | 3.7 Kg |